## Slide 1
S U B D E V I C E
S
E
R
V
E
R
카메라
receiveSignal()
인자 : -
리턴값 : 성공 시 1
실패 시 0
내용 : 서버로부터 모듈 작동 신호를 받는다.
connectByServer()
인자 : -
리턴값 : 성공 시 0
실패 시 0
내용 : 서버의 요청으로 서버와 연결한다.
connectServerEnd()
인자 : -
리턴값 : 성공 시 1
실패 시 0
내용 : 서버와의 연결을 끝낸다.
connectToServer()
인자 : 디바이스 ID
리턴값 : 성공 시 1
실패 시 0
내용 : 서버에 연결을 요청한다.
operating()
인자 : 디바이스 설정 값
리턴값 : 성공 시 1
실패 시 0
내용 : 디바이스 설정 값에 따라 실행할 훈련이 포함된 함수를 실행한다.
receiveSettingValue()
인자 : -
리턴값 : 성공 시 0
실패 시 0
내용 : 서버로부터 디바이스 세팅 값을 받는다.
bowelTR()
인자 : 영상 이름
리턴값 : 디바이스 플래그 실패 시 0
내용 : 배변 훈련에 필요한 영상처리 프로그램을 실행한다.
sendFlag()
인자 : 디바이스 플래그
리턴값 : 성공 시 1
실패 시 0
내용 : 실행한 기능으로부터 받은 플래그를 전송한다.
giveReward()
인자 : 작동 신호
리턴값 : 성공 시 1
실패 시 0
내용 : 모터를 회전하여 간식을 제공하고 스피커로 보호자의 칭찬을 제공한다.
모터
스피커

## Slide 2
M A I N D E V I C E
A
N
D
R
O
I
D
A
P
P
S
E
R
V
E
R
키넥트카메라
LED
버튼
객체 추적 카메라
스크린
스피커
마이크
카메라
틸트
모터
모터
통신 모듈
안드로이드 앱과 RTSP를 사용해 연결하며 영상을 송수신 할 수 있다.
영상 출력 모듈
안드로이드 앱으로부터 수신한 영상을 출력한다.
영상 제작 모듈
객체 추적 카메라의 영상과 마이크의 음성을 합쳐 송신할 영상을 제작한다.
객체 인식 및 추적 모듈
객체 추적 카메라로부터 영상을 받아 객체를 인식하고 카메라 틸트를 사용해 객체를 추적한다.
통신 모듈
서버와 MQTT를 사용해 연결하며 디바이스 플래그를 송신하고 디바이스 설정 값과 식사 신호를 수신한다.
식사 제공 모듈
식사 신호를 수신하면 식사 통과 연결된 모터를 작동시킨다.
디바이스 세팅 값
분석 모듈
서버로부터 받은 디바이스 세팅 값을 분석해 명령어 훈련 및 지능 발달 놀이를 진행한다.
명령어 훈련 모듈
키넥트 카메라를 사용해 명령어 훈련 기능을 실행한다.
버튼 놀이 모듈
랜덤하게 LED버튼을 작동시키고, 반려견이 해당 버튼을 누르는 횟수를 센다.
보상 제공 모듈
간식통과 연결된 모터를 작동시키고 보호자의 음성을 스피커로 출력한다.
디바이스 플래그 생성 모듈
훈련 및 놀이 결과에 따른 플래그 값을 생성한다.

## Slide 3
S U B D E V I C E
S
E
R
V
E
R
V2 카메라
모터
통신 모듈
서버와 TCP/IP를 사용해 연결하며 디바이스 플래그를 송신하고 디바이스 설정 값과 보상 신호를 수신한다.
디바이스 세팅 값
분석 모듈
서버로부터 받은 디바이스 세팅 값을 분석해 배변 훈련을 진행한다.
배변 훈련 모듈
V2 카메라를 사용해 배변 패드를 촬영하여 배변 훈련 기능을 실행한다.
보상 제공 모듈
간식통과 연결된 모터를 작동시키고 보호자의 음성을 스피커로 출력한다.
디바이스 플래그 생성 모듈
훈련 및 보상 제공 결과에 따른 플래그 값을 생성한다.
스피커